МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для разработки в дипломном проекте

(бакалавр, специалист)

раздела «Архитектурное материаловедение»

Составитель  -  зав. кафедрой,

профессор Байер В.Е.

Москва

Цель выполнения настоящего раздела дипломного проекта – показать ПОНИМАНИЕ взаимосвязи материалов, конструкций и архитектурных форм, ЗНАНИЕ физической сущности и номенклатуры материалов, УМЕНИЕ осуществлять их рациональный выбор.

Определение номенклатуры материалов, наиболее полно отвечающей творческому замыслу архитекторов, основывается на комплексном анализе проектируемого сооружения. При этом учитывается ряд основных факторов. Так при выборе материалов для наружной отделки среди последних природные (географические и климатические), конструкционные (характер конструктивной схемы здания, основной конструкционный материал, необходимые прочность и долговечность), функциональные, контекстуальные, экономические

Критерии выбора материалов для отделки интерьеров связаны с их функциональным назначением, но в целом более динамичны. Они учитывают индивидуальные требования заказчика, но и сложившиеся представления о влиянии на восприятие человеком физической сущности материала, его эстетических характеристик (цвета, фактуры, рисунка, формы).

На основе комплексного анализа архитектурного проекта выделяются главные, наиболее активно действующие и второстепенные факторы, создается общая концепция выбора материалов. При этом необходимо учитывать основные современные критерии эффективности материалов: сравнительная легкость (меньшая средняя плотность или масса листовых и плитных материалов), возможность энергосбережения при эксплуатации, многофункциональность, экологическая чистота в соответствии с требованиями международного стандарта (серия ИСО- 14000).

Раздел дипломного проекта «Архитектурное материаловедение» может быть выделен в пояснительной записке в самостоятельную часть и состоять из текста с обоснованием выбора конструкционных и отделочных материалов, их характеристик. Результаты соответствующего выбора конструкционных материалов должны быть согласованы с преподавателем-консультантом кафедры конструкций зданий и сооружений

Результаты выбора отделочных материалов согласовываются с преподавателем-консультантом кафедры архитектурного материаловедения и могут быть представлены в табличной форме (приложение 1, 2). При их характеристике указываются основные эксплуатационно-технические, эстетические, экологические и экономические показатели, предприятие-производитель, размеры (для листовых, плитных и штучных), количество.

Приложение 1.

# Спецификация отделочных материалов для фасада

| Наименование части фасада (цоколь, основное поле стены и др.) | Наименование материала | Изготовитель | Краткая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| П р и м е р з а п о л н е н и я |
| Цоколь | Стеклокристаллит | Стекольный Завод Г.Москва | Из оплавленных гранул окрашенного стекла, ρср = 2700 кг/ м3 , Мрз = 80, цвет – темно-серый, фактура гладкая, блестящая, размер 300х150х15. Класс экологического качества - 1 | шт. | 600 |

### Приложение 2.

# Спецификация отделочных материалов для интерьеров

| Наименование помещения | Наименование материала и изготовителя, краткая характеристика, ед. изм., кол-во |
| --- | --- |
|  | пол | стена | потолок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П р и м е р з а п о л н е н и я |
| Жилая комната (гостинная) | Линолеум натуральный «Мармолеум», изготовитель – предпиятия концерна «Форбо» (Швейцария), цвет – светло-коричневый, фактура – гладкая, класс экологического качества – 1, ширина 3 м, кол-во 30 м2, | Декоративное настенное покрытие «COTEX», изгото-витель – ЗАО «Франс-Деко» (Россия), на основе хлопкового волокна, цвет – светло-бежевый, фактура – шероховатая, класс экологического качества – 1, толщина – 2 мм, ед.изм. – кг, кол-во - 16 | Краска водоэмульсионная ВД-ВА-224, производитель АО «Лакокраска» (Белорусь), цвет – белый, класс экологического качества – 1, ед. изм. – кг, кол-во - 24 |

Рекомендуемая  литература

- Байер В.Е. Архитектурное материаловедение. М. 2012 г.

- Кавер Н.С. Современные материалы для отделки фасадов. М. 2005 г.

3. Князева В.П. Экологические аспекты выбора материалов в архитектурном      проектировании. М., 2006 г.

- КАТАЛОГИ, ПРОСПЕКТЫ, СПРАВОЧНИКИ (2011-2013 г.г)