# Задачи контрольной № 4 по ОЭТ

Пример условия Задачи 9: 	Инвестор владеет двумя нуждающимися в устройстве новой кровли и пригодными для надстройки зданиями с площадями этажей S1 = 100 м2 и S2 = 200 м2, соответственно. Эти здания расположены в разных городских кварталах, где сети инженерного обеспечения обязаны иметь резервы для подключения дополнительных площадей не менее R1 = 1500 м2 и R2 = 1600 м2, соответственно, сверх требуемого для уже имеющихся в этих кварталах помещений.

Если с увеличением общей площади в результате надстройки резерв подключения в соответствующем квартале города перестанет обеспечиваться, то за счёт инвестора данной надстройки будет осуществлена дополнительная прокладка сетей по D = 200 руб. за м2 новой (добавляемой при надстройке) площади.

Резервы обычно оказываются превышенными, но не более чем на r1 = 40% и r2 = 50% по отношению к R1 и R2 (R1r1/100 и R2r2/100, соответственно). При надстройке зданий новыми площадями s1 и s2 вероятности не уложиться в указанные превышения (и оплатить дополнительную прокладку сетей) равны, соответственно, 100s1/(R1r1) и 100s2/(R2r2), но не более 1.

Инвестор является рискофилом (авантюристом) и воспринимает реальную вероятность оплаты прокладки сетей, как возведённую в степень p = 3, т.е. меньшую, чем реальная. Инвестиционные предложения сравниваются им по минимуму отношения ожидаемой общей стоимости надстроек к квадрату новой площади (С1 + С2)/(s1 + s2)2 → min.

При стоимости 1 м2 кровли K = 150 руб. определить количества этажей n1 = s1/S1 и n2 = s2/S2, которые инвестор выберет, чтобы надстроить над своими зданиями в обоих кварталах, если себестоимость работ по надстройке в расчёте на 1 м2 новой площади равна сумме A = 100 руб., умноженной на возведённое в степень 1,5 количество надстраиваемых этажей (n1 или n2).

Решение:

1)	s1 = n1S1, s2 = n2S2 и стоимости надстройки зданий с учётом ожидания принудительной оплаты прокладки сетей составят 		C1 = s1D [100s1/(R1r1)]3 + S1K + s1A n11,5 =
= n1S1D [100n1S1/(R1r1)]3 + S1K + n1S1A n11,5 = 106D n14S14/(R13r13) + S1K + n12,5S1A,    если вероятность 100s1/(R1r1) < 1,   и   C1 = n1S1D + S1K + n12,5S1A,  если 100s1/(R1r1) = 1 или больше 1,

C2 = s2D [100s2/(R2r2)]3 + S2K + s2A n21,5 = = n2S2D [100n2S2/(R2r2)]3 + S2K + n2S2A n21,5) = 106D n24S24/(R23r23) + S2K + n22,5S2A,    если вероятность 100s2/(R2r2) < 1,    и    C2 = n2S2D + S2K + n22,5S2A,    если 100s2/(R2r2) = 1 или больше 1,

2)	составим таблицу значений заданной в условии целевой функции (С1 + С2)/(s1 + s2)2 в зависимости от сочетания количеств этажей n1 и n2, которые предполагается надстроить над зданиями, и определим лучшее (т.е. меньшее) из этих значений

|  |  | C2 | 30000 | 50625 | 153137 | 392394 | 830000 | 1348034 | 2033633 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2r2/100 = 800 | s2 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| R1r1/100 = 600 |  | n2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C1 | s1 | n1 | [100s/(Rr)]3 0 | 0,0156 | 0,1250 | 0,4219 | 1,0000 | 1 | 1 |
| 15000 | 0 | 0 | 0 | + ∞ | 1,6404 | 1,0509 | 1,1317 | 1,3203 | 1,3630 | 1,4227 |
| 25092.6 | 100 | 1 | 0,0046 | 5,5093 | 0,8413 | 0,7129 | 0,8520 | 1,0557 | 1,1348 | 1,2182 |
| 73050 | 200 | 2 | 0,0370 | 2,5763 | 0,7730 | 0,6283 | 0,7273 | 0,9031 | 0,9869 | 1,0748 |
| 178385 | 300 | 3 | 0,1250 | 2,3154 | 0,9160 | 0,6766 | 0,7047 | 0,8334 | 0,9032 | 0,9831 |
| 358704 | 400 | 4 | 0,2963 | 2,4294 | 1,1370 | 0,7998 | 0,7511 | 0,8255 | 0,8708 | 0,9345 |
| 631887 | 500 | 5 | 0,5787 | 2,6475 | 1,3929 | 0,9692 | 0,8465 | 0,8650 | 0,8800 | 0,9223 |
| 1016816 | 600 | 6 | 1,0000 | 2,9078 | 1,6679 | 1,1700 | 0,9786 | 0,9423 | 0,9238 | 0,9415 |
|  |  | 7 | 1 | Зона неизбежности по надстройке n1 | Зона полной неизбежности |
|  |  | 8 | 1 | и риска по надстройке n2 | оплаты прокладки сетей |

Ответ:		Выбираемые количества надстраиваемых этажей    n1 = 2   и   n2 = 2.